## Slide 1: Запознаване с TCP,IP и сокети
Как работи Интернет?
Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/
Министерството на образованието и науката
https://www.mon.bg

## Slide 2: Съдържание
Въведение в интернет
Как работи Интернет?
Изпращане и получаване на информация
Интернет протокол
Надеждност и TCP
OSI Модела
Мрежов хардуер
Бъдещето на Интернет

## Slide 3: Въведение в Интернет

## Slide 4: История
Започва с развитието на електронните компютри през 50-те години
Мрежите за обмен на данни са разработени в края на 60-те години
Интернет протоколът е разработен през 70-те години
През 80-те години в CERN Тим Бърнърс-Ли създава World Wide Web - първият уебсайт, свързващ документите с хипертекст в информационна система, достъпна от всеки възел в мрежата

## Slide 5: Въведение в Интернет [1/2]
И така, какво е Интернет?
  Мрежови устройства
  Трасета от кабели, прекарани под земята или през океана
  Данни, предавани по кабел (оптичен или меден), чрез сателитна връзка, клетъчна мрежа или друга медия

## Slide 6: Въведение в Интернет [2/2]
Интернет доставчиците имат достъп до такива трасета
Косвено се свързваме с тях чрез интернет доставчици
Интернет е мрежа от мрежи
Свързва милиарди устройства по целия свят

## Slide 7: Какво е мрежа?
Група от две или повече устройства, които могат да комуникират
Състои се от множество различни компютърни системи, свързани чрез физически и / или безжични връзки
Мащабът може да варира от един компютър, споделящ основни периферни устройства, до масивни центрове за данни, разположени по целия свят

## Slide 8: Мрежи и Интернет
  Интернет е изграден от стотици хиляди мрежи и милиарди компютри и устройства, свързани физически
  Тези различни системи се свързват помежду си, общуват с всички други и работят заедно на база стандарти за пренос на данни

## Slide 9: Как работи Интернет?

## Slide 10: Работен модел на уеб сървър
Заявка
Отговор
Уеб сървър
Уеб ресурси
HTML, PDF, JPG…
Уеб клиент
Технология
БД

## Slide 11: Важни определения
  За да разберем как работи Интернет, първо трябва да се запознаем с няколко определения
  Какво е?
    Сървър и Клиент
    Мрежов протокол
      Обяснение и примери
    Пакети
    TCP срещу UDP

## Slide 12: Сървъри и клиенти
  Всички устройства в Интернет са или сървъри, или клиенти, или и двете
  Сървърите са устройствата, които предоставят услуги на други машини
  Клиенти са устройствата, които се използват за свързване към тези услуги

## Slide 13: Мрежов протокол
  Набор от правила и стандарти, които позволяват комуникация между мрежовите устройства
  Мрежовите протоколи включват механизми за идентифициране на устройствата и осъществяване на връзка помежду си
  Пример за стандартни мрежови протоколи:
    TCP, UDP, IP, ARP
    HTTP, FTP, TFTP, SMPT, SSH

## Slide 14: Пакети
Изпращане и получаване на информация

## Slide 15: Пакети [1/2]
Всичко, което е създадено на компютър, се съхранява като цифрова информация – 0 и 1 (битове)
Тези данни трябва да могат да се предават между устройства в Интернет
Всяко съобщение, файл или поток от информация се разбива на малки парчета, наречени пакети
Когато пакетите се изпращат в Интернет, те обикновено пътуват в мрежата по едно и също трасе
Има ситуации в които се налага трасето да бъде променено, за да може пакетите да достигнат до дестинацията си

## Slide 16: Пакети [2/2]
Всеки пакет съдържа заглавна част, наречена header и секция с данните, които пренася
Заглавната част съдържа информация за:
  Откъде идва
  Къде отива
  Колко голям е пакета:
    Така се знае, че пакетът е пълен
    Всички пакети в съобщението са с еднакъв размер
  Колко пакета има в съобщението

## Slide 17: Пътуване на пакетите в Мрежата

## Slide 18: Интернет протоколи
IPv4, IPv6 и DNS
216.58.214.46
www.google.com

## Slide 19: Интернет протокол
  Един от най-важните протоколи, използвани в интернет комуникацията, е Интернет протоколът (IP)
  Всички устройства в Интернет имат адреси
    Те се наричат IP адреси
      IP адресът е уникален за всеки компютър или устройство в края на мрежата
192.168.0.1
IP Address:
192.168.10.5
IP Address:

## Slide 20: IP Адрес
  IP адресът има много части, организирани в йерархия
  Тази версия на IP адресиране се нарича IPv4
    Предоставя повече от 4 милиарда 32 бита уникални адреси
192.168.14.120

## Slide 21: IPv4
  IPv4 е последователност от четири, трицифрени числа, разделени от точка
    Всяко число може да бъде число от нула до 255
    IPv4 не е достатъчен за всички мрежови устройства, свързани към интернет
  През 1995 г. е създадена нова версия на интернет протокола, наречена IPv6

## Slide 22: IPv6
  IPV6 използва 128 бита - 340 ундециллиона уникални адреси
    Това е повече от атомите на повърхността на Земята
  Тези 128 бита са организирани в осем 16-битови части
  Всеки 16-битов блок се преобразува в шестнадесетичен и се разделя с двоеточие
  Това е пълен IPV6 адрес:
    3FFE:F200:0234:AB00:0123:4567:8901:ABCD

## Slide 23: Какво е DNS?
  Името на домейн начин за адресация на устройства, работеща с текст, вместо IP адрес
  Всеки домейн има конфигурирана връзка с IP адреси, като списъка със съответствията формира база от данни, чрез която се осъществява адресация на системи в Интернет
  Когато име на домейн бъде въведено в браузъра, се отправя заявка към система, наречена DNS сървър (сървър на имена на домейни)
  Този сървър съдържа списък с имена на домейни и техните съвпадащи IP адреси

## Slide 24: Пример за DNS
https://google.com
request
response
(216.58.214.46)
IP Address | Domains
216.58.214.46 | Google.com
104.20.119.17 | mon.bg

## Slide 25: TCP
TCP

## Slide 26: Надеждност
Когато пакетите се предават от едно място на друго, те могат да поемат различни пътища
Когато пристигат на дестинацията си, някои от тях са с грешки от преноса, други са изгубени по трасето и се трябва да бъдат изпратени отново
Затова след пристигане на всички пакети, съобщението трябва да бъде преразгледано и конструирано от пристигналите пакети в правилна последователност
TCP прави точно това

## Slide 27: TCP [1/2]
Използва процес, при който разглежда всички пакети в съобщение и ги проверява
Използвайки информацията в header-а на всеки пакет, който знае :
  Колко са
  Колко големи трябва да бъдат
  Каква е последователността на изпращане на пакетите
Използвайки тази информация, получателят може да конструира съобщението от пристигналите пакети

## Slide 28: TCP [2/2]
Ако се установи, че пакет не съответства на очакваната характеристика, той бива изоставен
TCP трябва да провери дали всички пакети са:
  В правилния ред
  Без всякакви проблеми
След това удостоверява дали данните и пакетите се обединяват заедно, за да пресъздадат оригиналното съобщение, което е било изпратено от устройството на изпращача

## Slide 29: TCP срещу UDP
  TCP поставя надеждността с по-висок приоритет от скоростта на предаване на информацията
  За случаите, когато надеждността не е толкова важна, но скоростта е, има друг протокол, наречен UDP или User Datagram Protocol
  UDP не прави проверка на надеждността, но може да изпраща информация със значително по-бързи темпове
  TCP е основата на това как повечето данни се предават по мрежи

## Slide 30: UDP
  UDP не установява сесия и не гарантира доставка на данни
  Известен е като "fire-and-forget" протокол
    Изпраща данните и всъщност не се интересува дали данните са получени от другия край

## Slide 31: OSI моделът All People Seem To Need Data Processing

## Slide 32: Какво е OSI моделът?
OSI е съкращение от Open System Interconnect
Състои се от 7 слоя
  Всеки слой обслужва слоя над него и в замяна се обслужва от слоя под него
Разбирането на всеки слой от модела ни помага:
  Отстраняване на проблеми
  По-добра комуникация с технически и нетехнически лица за всяка система

## Slide 33: OSI слоеве
OSI моделът се състои от 7 слоя:
Примерни протоколи
HTTP, DNS, FTP, SMTP
TLS, SSL, compression
NetBIOS, PPTP, Sockets
TCP, UDP
IP, IPsec
ATM, Ethernet, MAC, LLC
USB, Bluetooth, 802.11a/b/g/n

## Slide 34: 7. Приложен слой
Разрешава на различни приложения да използват мрежата и да я представят на крайния потребител

## Slide 35: 6. Представителен слой
Този слой е част от операционна система (ОС)
Преобразува входящите и изходящите данни от един формат на презентация в друг

## Slide 36: 5. Сесиен слой
Този слой задава координати и прекратява комуникации
Услугите му включват удостоверяване и повторно свързване след прекъсване

## Slide 37: 4. Транспортен слой
Отговорен за комуникация между крайни точки в мрежата
Осигурява логическа комуникация между процесите на приложение
Отговаря за управлението на корекцията на грешки, като осигурява качество и надеждност на крайния потребител
Примерни протоколи:
  Transmission Control Protocol (TCP)
  User Datagram Protocol (UDP)

## Slide 38: 3. Мрежов слой
Предоставя средствата за преност на пакети от едно устройство до друго
Отговаря на заявки от транспортния протокол и изпраща заявки към каналния слой

## Slide 39: 2. Канален слой
Осигурява прехвърляне на данни от устройство до устройство
Тук се идентифицират и коригират грешки, възникнали при преноса на данни във физическия слой
Разделя се на два подслоя:
  MAC слой - на това как устройствата в мрежа получават достъп до носител и разрешение за предаване на данни
  LLC слой – идентифициране и капсулиране на протоколи на мрежовия слой, контролира проверката на грешките и синхронизирането на фреймовете

## Slide 40: 1. Физически слой
Преобразува двоичните данни от горните слоеве в сигнали, които предава през локални носители (електрически, светлинни или радиосигнали)

## Slide 41: Какво е Socket

## Slide 42: Какво е Socket [1/2]
Свързва два възела в мрежова инфраструктура
Характеризира се с IP и порт
Роли на възлите, свързани чрез sockets
  Клиент
  Сървър
Връзката между клиента и сървъра е двупосочна

## Slide 43: Какво е Socket [2/2]
TCP/IP сокетите свързват два процеса, които работят в обща мрежа
Всеки един от двата сокета работи напълно автономно
Начин на работа
  Създаване на socket
  Свързване на socket с крайна точка
  Установяване на връзка
  Двупосочно предаване на информация

## Slide 44: Работа със Socket в .NET [1/5]
Класът IPHostEntry от пространството System.Net.IPHostEntry представя информация за интернет хост и се характеризира със:
  HostName – име на системата (хост)
  AddressList – масив от адреси, чрез които може да се адресира съответната система.

## Slide 45: Работа със Socket в .NET [2/5]
Класът Dns от пространството System.Net.Dns улеснява работата със домейни
  Метода GetHostName() връща името на компютъра, на който се изпълнява програмата
  Метода GetHostEntry(string hostNameOrAddress) приема име на система или домейн име и връща като резултат обект от тип IPHostEntry

## Slide 46: Работа със Socket в .NET [3/5]
Класът IPEndPoint от пространството System.Net.IPEndPoint представя крайна точка, характеризирана от IP адрес и порт, към която сървърен Socket може да се свърже.
Класът Socket от пространството System.Net.Sockets.Socket може да бъде използван като клиент и като сървър и в двата случая може да предава и да получава съобщения
  При създаване на Socket трябва да се упомене вид адрес (IPv4, IPv6 …), протокола (TCP, UDP …) и тип на Socket-a (Stream, Raw …)

## Slide 47: Работа със Socket в .NET [4/5]
Сървърен Socket
  Метод Bind обвързва Socket обекта с порт в ОС
  Метод Listen кара сокета да започне да следи за входящи съобщения на порта, на който той работи.
    Сокети, които слушат за входящи съобщения се използват за създаване на нови socket обекти за всяка новозаявена връзка
    Новите socket обекти се използват за двупосочна комуникация със системи, работещи в мрежовата инфраструктура
    Сокетът, който слуша се използва за диспечер на нови връзки

## Slide 48: Работа със Socket в .NET [5/5]
Работа със Socket
  Метод Connect инициира връзка с отдалечен сокет, като приема параметър от тип IPEndPoint
  Метод Send изпраща масив от байтове към отдалечен сокет
  Метод Shutdown блокира сокета за четене/писане или и за двете
  Метод Close затваря сокета

## Slide 49: Мрежов хардуер
Основни хардуерни компоненти

## Slide 50: Мрежов Хардуер
Основни хардуерни компоненти:
  Кабел
  Маршрутизатор (рутер)
  Повторител, Хъб, Превключвател (суич)
  Мост
  Шлюз (гейтуей)
  Мрежова интерфейсна карта

## Slide 51: Кабел и маршрутизатор
Мрежов кабел – медиа за прехвърляне на данни от едно устройство на друго
Маршрутизатор – свързващо устройство, което прехвърля пакети данни между различни компютърни мрежи (работи на ниво 3 на OSI)

## Slide 52: Повторители, Хъбове и Суичове
Повторители, Хъбове и Суичове свързват мрежовите устройства заедно, така че да могат да функционират като един сегмент
  Повторител – получава сигнал и го регенерира преди повторно предаване, така че да може да измине по-дълги разстояния
  Хъб – мултипорт повторител (работи на ниво 1 на OSI модела)
  Суич – получава данни от порт, използва размяна на пакети, за да разреши устройството на местоназначение и препраща данните към конкретната дестинация (работи на ниво 2 от модела OSI)

## Slide 53: Мост и шлюз
Мост
  Свързва два отделни, но подобни Ethernet мрежови сегменти
  Препраща пакети от изходната мрежа към определената мрежа (работи на ниво 2 на OSI)
Шлюз
  Свързва мрежи, които работят върху различни протоколи
  Входната и изходната точка на мрежата (контролира достъпа до други мрежи)
  Ниво 4, 5, 6 или 7 на OSI модела (същото като защитните стени)

## Slide 54: Мрежова интерфейсна карта
Компонент, който свързва компютърна система с компютърна мрежа

## Slide 55: Бъдещето на Интернет

## Slide 56: Бъдещето на Интернет
  През 2022 в интернет бяха свързани над 20 млрд. устройства
  До 2025 се прогнозира нарастването на този брой до 75 млрд.
    Типичен модерен дом има: компютър, лаптоп, таблет, интелигентни телефон; телевизор; климатик; часовник, мрежова охранителна камера, мрежов принтер и др.
  "Internet of Things" ще се разшири в сферите на:
    Здравеопазване, селско стопанство, производство
    Интелигентни домове, автомобили и градове

## Slide 57: Предсказания за Бъдещето на Интернет
  Развитието на IoT ще доведе до нарастването на броя устройства.
  Развитието на 5G и 6G мрежите ще подобри скоростта и надеждността на интернет
    Важно за: автономни автомобили, телемедицина и др.
  По подобие на YouTube ще навлязат нови платформи, но с реална или добавена реалност.
  Навлизането на изкуствения интелект ще води до по-бърз достъп и обработка на големи данни.
  Въпросът за сигурността на личните данни ще придобие още по-голям мащаб.
  Данните, обект на тренировки за ИИ, ще предизвикат революция в авторското право.

## Slide 58
Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg
Министерството на образованието и науката
https://www.mon.bg
Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).